ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

деревни Ивановское

Покровского сельского поселения

Рыбинского муниципального района Ярославской области

Материалы по обоснованию

Индивидуальный предприниматель                                                                В.С. Багин

Рыбинск 2019

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Введение ………………………………………………………………………. Обоснование необходимости разработки генерального плана дер. Ивановское Покровского сельского поселения …..…………………….. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения………………….………………… Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования: Краткая характеристика природных условий ………………....................... Современная архитектурно-планировочная организация территории. …. Производство ………………………………………………………………….. Транспортная инфраструктура ………………………………………………. Инженерная инфраструктура ………………………………………………… Социальное обслуживание населения …………………………...………... Система особо охраняемых территорий и объектов ……………………... Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории……………. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории населенного пункта объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования…………………………………………………………….. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории населенного пункта, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования………………………………………….. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера……………………………………………………………………… Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, или исключаются из его границы, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования …………………… Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения…………………….. Баланс земель при функциональном зонировании дер. Ивановское… | 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 |
| --- | --- | --- |

# Графические материалы:

Материалы по обоснованию                                                                 Лист 1

Введение.

Генеральный план дер. Ивановское разработан в 2019 г. на основании постановления администрации Рыбинского муниципального района от 14.03.2019 года № 506 «О подготовке проекта генерального плана д. Ивановское Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области.

Графическая и текстовая часть генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническому заданию.

Генеральный план является основой для разработки Правила землепользования и застройки в части градостроительного зонирования территории населенного пункта.

Материалы по обоснованию генерального плана состоят из текстовой и графической части.

Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

При разработке генерального плана учитывалась ранее разработанная и утвержденная градостроительная документация:

- схема территориального планирования Ярославской области;

- схема территориального планирования Рыбинского муниципального района;

- местные нормативы градостроительного проектирования Рыбинского муниципального района;

- генеральный план Покровского сельского поселения;

- правила землепользования и застройки Покровского сельского поселения;

- местные нормативы градостроительного проектирования Покровского сельского поселения.

1. Обоснование необходимости разработки генерального плана дер. Ивановское Покровского сельского поселения.

Необходимость разработки генерального плана дер. Ивановское обусловлена проведением  кадастровых работ по установлению границы населенного пункта, а также планируемым включением в границу населенного пункта земельных участков с кадастровыми номерами 76:14:040401:594,  76:14:040401:995, 76:14:040401:996, 76:14:040401:910, 76:14:040401:1152 категории - "земли сельскохозяйственного назначения". В соответствии с результатами межевания, граница дер. Ивановское, отображенная на картах генерального плана Покровского сельского поселения, не совпадает с границей уточненной межеванием и требует корректировки.

Основная цель включения земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» в границу дер. Ивановское – увеличение объемов жилищного строительства. Между собственниками земельных участков включаемых в границу населенного пункта и администрацией Рыбинского муниципального района заключены договора комплексного развития территории по инициативе правообладателя.

В соответствии с заключенными договорами, правообладатели земельных участков принимают на себя обязательства, за счет собственных средств, выполнить следующие работы:

1. Проведение землеустроительных работ в объеме необходимом для постановки на кадастровый учет границы населенного пункта.

2. Подготовку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки дер. Ивановское.

3. Внесение изменений в генеральный план и карту градостроительного зонирования Покровского сельского поселения в части корректировки границы и территориальных зон дер. Ивановское.

4. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) включаемой в границу населенного пункта.

5. Строительство объектов инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также строительство объектов капитального строительства социально-бытового назначения в соответствии нормативами градостроительного проектирования Покровского сельского поселения.

Кроме того, в соответствии с подписанными договорами, собственники передают администрации Рыбинского муниципального района, на безвозмездной основе, часть земельных  участков включаемых в границу дер. Ивановское для предоставления многодетным семьям.

Необходимо отметить также, что включение земельных участков в границу населенного пункта позволит значительно увеличить поступления средств в бюджет поселения (земельный налог).

Вопросы связанные с необходимостью и возможностью включения земельных участков в границу дер. Ивановское, были рассмотрены на комиссии по градостроительству Рыбинского муниципального района (протокол № 16 от 27.12.2018г.). Решение о согласовании принято единогласно.

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

В соответствии с реестром муниципальных программ, в Покровском сельском поселении действуют:

- муниципальная программа Рыбинского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 02.07.2014 № 1158;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения, утвержденная постановлением администрации Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района от 05.10.2012 № 114 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области на 2012-2017 годы с перспективой до 2026 года»;

- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения, утвержденная постановлением администрации Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района от 30.12.2016 года № 1155 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области на 2017 – 2027 года»;

- программа комплексного развития социальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района на 2017 – 2026 годы, утвержденная постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 30.12.2016 года № 1160 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района».

В соответствии с муниципальной программой Рыбинского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района на 2014-2021 годы», планируется  ремонт подъездной автомобильной дороги «с. Покров - д. Ивановское».

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

3.1. Краткая характеристика природных условий

Климат умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-тёплым летом. Зимний период начинается в середине ноября и длится более пяти месяцев, в течение которых преобладает холодная, пасмурная и ветреная погода. В январе отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году -11,0°С, абсолютный минимум -46°С.

Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает погода с переходом температуры через 0°С.

Летний период начинается в середине мая и длится до середины сентября. Прохождение циклонов вызывает частую смену воздушных масс, которая вызывает переменчивую погоду, чаще всего ветреную и дождливую. При длительном застаивании воздуха в антициклонах устанавливается тёплая, сухая и солнечная погода. Средняя июльская температура +18,7°С. Абсолютный максимум +37,2°С.

Наибольшие в году скорости ветра наблюдаются осенью. В этот период пасмурные дни стоят большую часть времени, осадки носят затяжной характер.

Среднегодовая температура +4,4°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С  -  158 дней.

Участок относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков колеблется в широких пределах от 500 до 700 мм, причем большая часть их приходится в тёплый период (60-70%) с максимумом с июля по сентябрь. Летние осадки чаще носят характер коротких, но обильных ливней. Осенью моросящие дожди, несмотря на длительность, приносят меньше влаги.

Воздух влажный в течение всего года, среднегодовая относительная влажность 79%. Весной и в начале лета влажность уменьшается до 69-71%.

Снежный покров устанавливается в конце ноября и сохраняется до середины апреля. Глубина промерзания почвы составляет в среднем 145 см. Максимальная высота снежного покрова - 86 см.

Грунты в основном относятся к слабопучинистым.

Зимой над рассматриваемой территорией преобладают южные и юго-западные ветры. Летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 3,1 м/сек, зимой – около 3,5 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Зимой часто наблюдаются метели, за год в среднем насчитывается 46 дней с метелью.

Слабые метели преобладают при южных и юго - западных ветрах.

Территория участка находится в пределах Молого-Шекснинской низины, и приурочена к озёрно-аллювиальной террасированной равнине.

Рельеф участка в границе населенного пункта довольно ровный (отметки колеблются в пределах 111,0 – 108,0 (по Балтийской системе).

3.2. Современная архитектурно-планировочная организация территории.

Дер. Ивановское занимает территорию 26,9563 га. (в уточненной границе).

Существующая застройка деревни представлена индивидуальными жилыми домами, носит довольно хаотичный характер.

3.3. Производство.

В границе населенного пункта, дер. Ивановское производственные предприятия отсутствуют.

3.4. Транспортная инфраструктура.

Основной подъезд к деревне осуществляется с автодороги общего пользования Покров-Дружба. Имеется также возможность подъезда по грунтовой дороге Покров – Ивановское (планируется к реконструкции).

Жилые улицы дер. Ивановское не имеют твердого покрытия (грунтовые).

Территория населенного пункта частично расположена в придорожной полосе автодороги Покров – Дружба (25м). В связи с этим, в соответствии с п. 9  «Правил установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» утвержденных постановлением правительства Ярославской области от 28.04.1999 № 85-п, в пределах придорожных полос автомобильных дорог запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и

содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций, линейных сооружений, строительство (реконструкция) которых осуществляется:

- в соответствии с федеральными, областными, муниципальными целевыми программами;

- в случае если размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений за пределами придорожных полос по условиям рельефа местности и существующей застройки затруднительно.

Для обеспечения подъезда к земельным участкам, включаемым в границу населенного пункта, материалами генерального плана устройство дополнительных съездов с автодороги Покров – Дружба не предусматривается.

3.5. Инженерная инфраструктура.

Инженерная инфраструктура дер. Ивановское представлена высоковольтными линиями 10 кВ и распределительными сетями 0,4 кВ.

3.6. Социальное обслуживание населения.

В дер. Ивановское объекты социального обслуживания отсутствуют.

3.7. Система особо охраняемых территорий и объектов.

В границе дер. Ивановское особо охраняемые территории и объекты отсутствуют.

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов
местного значения на комплексное развитие территории.

Утвержденными программами социально-экономического развития Рыбинского муниципального района и Покровского сельского поселения создание объектов местного значения в границе дер. Ивановское не предусматривается.

Вмести с тем, в связи с разработкой проектно-сметной документации и началом строительства межпоселкового газопровода высокого давления  от ГРСЗ г. Рыбинск до с. Охотино Мышкинского районов Ярославской области, возможна газификация населенного пункта. Это позволит значительно улучшить качество жизни жителей деревни, а также повысить инвестиционную привлекательность территории в социальном плане.

5. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории населенного пункта объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования двух и более субъектов РФ, документами территориального планирования Ярославской области размещение объектов капитального строительства в границе дер. Ивановское не предусматривается.

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории населенного пункта, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Сведения отсутствуют.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и осуществляется в соответствии с  Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (далее - население), всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К чрезвычайным ситуациям относятся:

- Аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ.

В границе дер. Ивановское, а также в непосредственной близости к ней, объекты,  которые  могут стать источниками химического заражения, отсутствуют.

- Аварии техногенного характера.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут являться:

- пожары и аварии на сетях водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, гидро сооружениях (катастрофическое затопление). В границе дер. Ивановское, а также в непосредственной близости к ней, объекты,  которые  могут стать источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера, отсутствуют.

Наиболее опасные климатические воздействия.

Наиболее опасными явлениями погоды, повторяющимися с различной периодичностью, характерными для района строительства, являются:

- 	грозы, сильные ветры со скоростью 20 м/с и более;

- 	ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- 	град с диаметром частиц более 20 мм.

Наиболее опасные климатические воздействия (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья жителей территории, но могут нанести ущерб зданиям, объектам инженерной инфраструктуры.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границу населенного пункта, или исключаются из его границы, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Перечень земельных участков включаемых в границу населенного

пункта дер. Ивановское

| №№ | Кадастровый № | Категория земель | Площадь участка, кв. м. | Вид разрешенного использования (цель планируемого использования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | планируемая |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | 76:14:040401:594 76:14:040401:995 76:14:040401:996 76:14:040401:910 76:14:040401:1152 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 50000 31837 10026 58137 15000 | Для индивидуального жилищного строительства |
| Итого: | 165000 |  |

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий
исторических поселений федерального значения и исторических поселений
регионального значения.

Территория дер. Ивановское не относится к историческим поселениям федерального значения и историческим поселениям регионального значения.

10. Баланс земель при функциональном зонировании дер. Ивановское.

| Функциональные зоны | Площадь населенного пункта (га) | Изменение площади (га) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Планируемая |  |  |
| Всего | 26,9563 | 43,4563 | +16,5000 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Зона застройки ИЖС | 26,9563 | 43,4563 |  |  |